| Агар Шадлера Schaedler Agar | Кат. № 1066 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для культивирования анаэробных микроорганизмов

Формула в граммах на литр

Триптиказеино-соевый бульон	10,0	Пептоновая смесь	5,0

Декстроза	5,0	Дрожжевой экстракт	5,0

Трис (гидроксиметил аминометан)	3,0	Гемин	0,01

L-цистин	0,4	Бактериологический агар	13,5

Конечная величина pH 7,6 ± 0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 41,9 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45–50°C и, при необходимости, добавить 5% стерильной дефибринированной крови, избегая при этом образования пузырей. Осторожно перемешать и разлить в чашки Петри. Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Использование

Агар Шадлера стимулирует рост анаэробов, выделенных из желудочно-кишечного тракта и других органов, независимо от сопутствующей аэробной флоры, благодаря его высоким питательным свойствам и низкому окислительно-восстановительному потенциалу. В нормальных условиях размножение анаэробов сокращается из-за быстрого роста энтерококков, E. coli, Enterobacter spp. и других кишечных факультативных бактерий.

Хотя тиогликолят широко используется для снижения окислительно-восстановительного потенциала, что способствует развитию анаэробов, было доказано, что он является ингибитором других организмов. В этом случае среда должна содержать цистин, который вместе с декстрозой действует в качестве восстанавливающего агента. Триптиказеино-соевый бульон, пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: витаминов, азота, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Трис (гидроксиметиламинометан) используется в качестве буферной системы. Гемин стимулирует рост организмов. L-цистин – восстанавливающий агент. При анализе пищевых продуктов рекомендуется принимать во внимание методы культивирования анаэробных организмов.

Развести определенное количество пробы в известном объеме физиологического раствора. Взять небольшую аликвоту и сделать серийные разведения. С помощью калиброванной петли засеять попарно предварительно подсушенные чашки и инкубировать в течение необходимого времени при соответствующей температуре. Для подсчета выбрать чашки, содержащие от 30 до 100 колоний.

Для подсчета Enterococcus faecalis (аэроб и факультативный анаэроб), который является индикатором фекального загрязнения, Агар Шадлера можно использовать следующим образом: инокулировать суспензию пищевого образца (замороженный образец предварительно нагреть) штрихом на поверхность агара. Инкубировать в аэробных условиях при 25°C и 35°C от 24 до 48 часов, подсчитать E. faecalis (указывает на фекальное заражение). При тестировании образцов мясных продуктов, прошедших предварительную обработку, также инокулировать основную среду (с добавлением неомицина) для определения присутствия и количества Clostridium welchii. Инкубировать в анаэробных условиях. Агар Шадлера при добавлении селективных компонентов может использоваться для выделения и восстановления Lactobacillus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp. и Flavobacterium spp. из фекалий и содержимого кишечного тракта.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после анаэробной инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 24–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Bacteroides fragilis ATCC 25285 | Хороший |
| Clostridium butyrium ATCC 9690 | Хороший |
| Clostridium perfringens ATCC 13124 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |