| Агар микобиотический Mycobiotic Agar (Fungal Selective Agar) | Кат. № 1072 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С |
| --- | --- |

Среда для выделения патогенных грибов из сильнозагрязненных проб

Формула в граммах на литр

Соевый пептон	10,0	Декстроза	10,0

Циклогексимид 	0,4	Хлорамфеникол	0,05

Бактериологический агар	15,5

Конечная величина pH 6,9±0,2 при 25°C

Приготовление

Развести 36 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать, выдержать 10–15 минут. Часто помешивая, довести до кипения и кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить и стерилизовать 15 минут при 118°C. Охладить до 50°C, тщательно перемешав, разлить в чашки Петри непосредственно перед использованием. Повторно переплавлять среду при минимальном нагреве только один раз. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, должна храниться при 8–15°C.

Осторожно! 	Среда токсична при проглатывании, вдыхании или попадании на кожу. При работе 
	надевать перчатки и защитные очки/маску.

Использование

Микобиотический агар – среда для селективного культивирования патогенных грибов из различных клинических проб (соскобы с кожи и ногтей, бронхиальная мокрота, желудочный сок и т.п.), почвы и других материалов, зараженных смешанной сопутствующей микрофлорой.

Среда представляет собой, в основном, микологический агар с добавлением антибиотиков: хлорамфеникола (для ингибирования роста бактерий) и циклогексимида (для ингибирования роста сапрофитных грибов). Соевый пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорамфеникол рекомендован для использования в средах благодаря  его термоустойчивости и широкому спектру действия.

Рекомендуется инокулировать несколько чашек или пробирок одной и той же исследуемой пробой, и инкубировать их при 22–25°C и при 35°C. Токсическое действие антимикробной смеси сильнее при 20–25°C, в результате чего количество изолятов больше при температуре ниже 35°С.

Также рекомендуется одновременно сделать посев на другие культуральные среды, например, Агар BIGGY (кат. № 1006), с целью получить наибольшее число изолятов. Дерматофиты и другие многочисленные группы патогенных грибов быстро растут на микобиотическом агаре, так как он ингибирует большинство бактерий и сапрофитных грибов или сопутствующих симбионтов.

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 30°C и наблюдались через 3–7 суток.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется |
| Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 | Хороший |
| Trichophyton rubrum ATCC 28188 | Хороший |
| Candida albicans ATCC 2091 | Хороший |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Ингибируется |
| Penicillium spp. | Ингибируется |