| Кат. № 1800 Фасовка 500 г. Срок годности 4 года. Хранить при температуре 20°С | Агар бактериологический европейский European Bacteriological Agar |
| --- | --- |

Для затвердевания питательных сред

Описание

Агар – это природное коллоидное вещество, экстрагированное из некоторых видов красных морских водорослей, в частности, родов Gelidium, Gracilaria и Pterocladia. Европейский бактериологический агар – гелеобразующий агент, используемый, в основном, в микробиологии для приготовления культуральных сред. Главное преимущество этого агара – отсутствие ингибиторов, которые могли бы подавлять растущие микроорганизмы. Он обладает большой прозрачностью, а также более высокой прочностью геля, чем американский тип. Используется в концентрациях от 1,2% до 1,6%.

Химические характеристики

| Внешний вид | Кремово-белый порошок |
| --- | --- |
| Влажность | Менее 10% |
| Зольность | ≤ 4,5% |
| Прочность геля (1,5%, Nikan) | 800–1100 г/см2 |
| pH (1,5%) перед автоклавированием | 7,0 ± 0,4 |
| pH (1,5%) после автоклавирования | 6,5 ± 0,4 |
| Точка плавления (1,5%) | 85 ± 5°C |
| Точка гелеобразования(1,5%) | 35 ± 3°C |
| Прозрачность (1,5%) | ≤ 12 NTU |
| Колориметрия (оптическая плотность) 430 нм | ≤ 0,200 |
| Размер частиц | 95% свыше 60 |

Микробиологический тест

| Аэробный мезофильный счет | < 3000 КОЕ/г |
| --- | --- |
| Дрожжи и плесневые грибы | < 100 КОЕ/г |
| Колиформы | < 3 КОЕ/г |
| Е. coli | Отсутствует |
| Сальмонеллы | Отсутствует |