Изотонический разбавитель  DILUENT PENT

Код:   DI080

Фасовка:  20л

Состав:

Сульфат натрия                         < 1%
Хлорид натрия                          < 1 %
Буфер НСL                                < 0,1 %
Стабилизатор                            < 0,3 %

Неионный сурфактант            < 0,1  %

Деионизированная вода           ≥ 97,5 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов серии  ABX PENTRA с возможностью дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций..

Назначение

Изотонический разбавитель DILUENT PENT – это изотонический буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности, предназначенный для предварительного разведения образцов крови в автоматических гематологических анализаторах перед непосредственным подсчетом форменных элементов. Основное назначение – поддержание требуемого осмотического   давления для обеспечения постоянства объема и сохранности клеток крови в течение всего измерительного цикла, создание электропроводящей среды для импедансного измерения форменных элементов крови, предотвращение образования фибриновых сгустков и агрегации тромбоцитов.

Способ применения

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Не оказывает раздражающего действия. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не оказывает раздражающего действия. Промыть водой. | Не оказывает раздражающего действия. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Токсичен в больших количествах. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не загрязняет окружающую среду.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com