Лизирующий раствор EOlyse PENT

Код:   LY084

Фасовка:  1 л

Состав:

Буфер –HCl                                                                             < 0,1 %
Сульфат натрия                                                                     < 2,0 %

Четвертичная соль аммония                                                < 0,2 %

Глютаральдегид                                                                    < 0,5%

Пропанол-2                                                                           < 10%                                                                                                                                                                                   Муравьиновокислый  краситель                                           <0,004%   
Деионизированная вода                                                        ≥ 87,196 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов серии  ABX PENTRA с возможностью  дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций..

Назначение

Лизирующий раствор EOlyse PENT– дополнительный гемолитик, лизирующий эритроциты, стабилизирующий лейкоциты и окрашивающий эозинофилы, что позволяет их выделить в отдельную субпопуляцию наряду с лимфоцитами, моноцитами и нейтрофилами.

Способ применения

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Не оказывает раздражающего действия. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не вызывает раздражения. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Не токсичен. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com