КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Clima МС-15- Полуавтоматический биохимический анализатор – 1 шт.

    - Бихроматическая оптическая система (340–670 нм)

    - Интерференционные фильтры: 340, 405, 500, 546, 578, 630 и 670 нм

    - Ширина зоны пропускания 8 нм

    - Оптическая точность 10 нм

    - Методы измерений: абсорбция, концентрация, кинетика, конечная точка

    - Автоматическая установка нуля

    - Управление с клавиатуры

    - Память на 60 тестов

    - Открытая система

    - Объем реактива 400–600 мкл (предпочительно – 500 мкл)

    - Объем пробы 5–10 мкл

    - Встроенный термопринтер

    - Термостатируемый блок (37°С) на 4 мультикюветы

    - Встроенный встряхиватель, программируемый с клавиатуры

Программа контроля качества

    - Интерфейс RS 232 для связи с компьютером

    - Питание 220 В, 50 Гц

    - Потребляемая мощность 200 Вт

    - Размеры 58 x 57 x 20 см

    - Вес 20 кг

- Чехол – 1 шт.

- Бумага для термопринтера, рулон – 2 шт.

- Кабель – 1 шт.

- Фотометрическая лампа – 1 шт.

- Рабочая станция – 1 шт.

- Инструкция пользователя на русском языке – 1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ,
заказываемые дополнительно:

- Мультикювета – 100 шт./уп.

- Стабилизатор напряжения

- Дозатор автоматический 0,5–10 мкл

- Дозатор автоматический 10–100 мкл

- Дозатор автоматический 500 мкл

- Бумага для термопринтера

- Рабочая станция