Кат. Номер V280              Фасовка: флакон 0,25 мл

Справка

Предназначение и описание

Положительный и отрицательный контроли на Тропонин I предназначены для контроля качества количественного экспресс-теста на Тропонин I (VEDALAB), предназначенного для считывания на экспресс-анализаторе «Easy Reader» (VEDALAB).

Контроли содержат разбавленные человеческие сыворотки и представляют собой лиофилизированный порошок в стеклянных флаконах.

Реагент предназначен для диагностических исследований in vitro и только для профессионального использования.

Состав

Положительный контроль на тропонин I 	1 флакон

Содержит 0,05% азида натрия

Инструкция	1 штука

Стабильность и хранение

1.	Хранить невскрытые флаконы при температуре от 4 до 30°С.

2.	Не замораживать флаконы.

3.	Не использовать после окончания срока хранения, указанного на этикетке.

Меры предосторожности

1.	Реагент предназначен для диагностических исследований in vitro и только для профессионального использования.

2.	Содержит разбавленные человеческие сыворотки, которые были проверены и показали отрицательный результат на антитела к ВИЧ, к вирусу гепатита С и на антиген HBs. (Содержат 0,05% азида натрия).

3.	При работе с пробами пользоваться защитной одеждой и одноразовыми перчатками. При взятии и тестировании проб не прикасаться руками к слизистой оболочке глаз и носа.

4.	Не принимать пищу, не пить и не курить в помещении, где выполняется работа с пробами.

5.	Внимательно прочитать инструкцию перед использованием контрольного материала.

6.	Не использовать контрольный материал с истекшим сроком хранения.

7.	Не использовать контрольный материал, если флакон поврежден.

Процедура тестирования

1.	Растворить содержимое каждого флакона в 0,25 мл дистиллированной или деминерализованной воды.

2.	Выдержать в течение 15 минут.

3.	Добавить требуемый объем (25 мкл) в лунку для образца на тестовой кассете и продолжить работу как с образцом пациента, как описано в инструкции для количественного экспресс-теста на тропонин I (VEDALAB).

4.	Флакон с растворенным контролем следует хранить при температуре +2-8°С и использовать в течение 5 часов после растворения. Разведенный контроль обладает низкой стабильностью, не хранить свыше указанного времени.

Интерпретация результатов

Результаты теста следует считывать с помощью иммунохроматографического экспресс-анализатора для экспресс-тестов «Easy Reader» (тест на Тропонин I).

Ожидаемая концентрация указана на этикетке контроля. Она может слегка меняться в зависимости от лота.

Ограничения метода

Положительный и отрицательный контроли предназначены для дополнительных лабораторных методик контроля качества и не предназначены для выполнения аттестационных тестов (т.е. валидации).

Для получения корректных результатов настоятельно рекомендуется использовать механические лабораторные пипетки.

Соблюдать температуру хранения          Читать инструкцию             Не использовать повторно          Только для in vitro диагностики

Производитель: VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l’Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006 ALENCON Cedex, France

Tel : ++(33) 2 33 27 56 25  Fax : ++(33) 2 33 27 70 60 e-mail: veda.lab@wanadoo.fr