Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Арт. РС020 «Реагенты диагностические in vitro для микробиологических исследований 28. Тест Пат-Чек для выявления сальмонелл»

РУ №ФСЗ 2011/10205

Производитель MICROGEN BIOPRODUCTS Limited, Великобритания

Продавец АО «ДИАКОН», Россия

Описание и назначение

Система состоит из предварительно смоченного тампона в пластиковой пробирке для взятия смыва и жидкой питательной среды с ростовыми добавками и индикаторной системой в завинчивающейся пробирке для детекции микроорганизмов. Состав реагента, которым пропитан тампон, так же обеспечивает нейтрализацию остатков дезинфицирующих средств на поверхностях.

Процедура теста

1.Осторожно снимите крышку с пробирки с тампоном

2.Произведите смыв со стандартной площади 10х10 см или используйте стандартную инструкцию предприятия, если поверхность не плоская. Вращайте тампон во время взятия смыва для более полного сбора материала.

3.Подпишите пробирку с тампоном.

4.Если тампон сразу не направляется на исследования, поместите его обратно в пробирку. До исследования тампон можно хранить при температуре до 20°С в течение 24 ч.

5.Откройте крышку пробирки с жидкой питательной средой (РС010).

6.Поместите тампон в пробирку с жидкой питательной средой под углом. Нажмите на ручку тампона. Тампон сломается на линии брекпойнта на расстоянии 45 мм от кончика тампона.

7.Закрутите крышку пробирки с жидкой средой (оставив нижнюю часть тампона внутри). Подпишите данные образца на пробирке.

8.Поместите пробирку с жидкой средой и тампоном внутри в термостат и инкубируйте при  35-37°С   в течение 18-24 ч.:

9.После инкубации наблюдайте изменение цвета в пробирке и запишите результат.

РЕЗУЛЬТАТ

| Положительный на сальмонеллы | Отрицательный на сальмонеллы |
| --- | --- |
| Черный | Фиолетовый/ желтый |

Ограничения использования теста

1.Тест Пат-Чек является скрининговым методом. Положительные результаты должны быть подтверждены стандартными бактериологическими методами.

2.Отсутствие изменения цвета в пробирке не всегда означает отсутствие микроорганизма. Причинами могут быть:

-недостаточная нейтрализация дезинфицирующих реагентов

-исследуемые микроорганизмы повреждены и не способны к восстановлению

-количество микроорганизмов меньше порога чувствительности теста (см.ниже):

Исследуемый микроорганизм     Прямая инокуляция     Влажная поверхность	    Сухая поверхность

Пат-Чек Сальмонелла	                                 <5 КОЕ	              <5 КОЕ	                        <10 КОЕ

3.Изменение цвета среды в пробирке может быть спровоцировано присутствием в очень большом количестве  других патогенных микроорганизмов. Это свидетельствует о крайне низком качестве мойки и дезинфекции поверхностей.

Рекомендуемые процедуры подтверждения положительных результатов

Положительные результаты должны быть подтверждены с помощью пересева бульона из тестируемой пробирки «Пат-Чек» на подходящие селективные питательные среды. После инкубации 24-48 ч. при 35-37°С  чашки необходимо проверить на наличие роста колоний, характерных для исследуемых микроорганизмов. При необходимости можно провести идентификацию до вида с помощью биохимических тестов или тест-систем или серологическое подтверждение.

В качестве международных стандартных методов подтверждения рекомендуются:

| Тест «Пат-Чек» | Процедуры подтверждения |
| --- | --- |
|  | Питательная среда | Тесты для подтверждения/ идентификации |
| Сальмонелла | 1.XLD агар 2.Висмут-сульфитный агар | 1.Тест-система для идентификации грамотрицательных палочек Microgen GN-ID A 2. Тест латексной агглютинации Salmonella |

Меры предосторожности при работе с системой

1.Пробирки с жидкой питательной средой могут содержать потенциально опасные патогенные микроорганизмы (после внесения в них тампона).

При дальнейшей работе со всеми положительными образцами необходимо соблюдать стандартные правила работы с инфекционным материалом.

2.Соблюдайте асептику при сборе образцов с помощью тампона, не касайтесь тампоном рук и пальцев.

Условия хранения

Среды жидкие для детекции патогенных микроорганизмов Пат-Чек должны храниться при температуре 2-8°С. Тампоны должны храниться при температуре 4-25°С. Не используйте реагенты после даты окончания срока годности, указанной на этикетке.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, все материалы, которые вступили в контакт с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими нормативными правилами в зависимости от класса медицинских отходов.

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, предложениям, замечаниям, связанным с использованием продукта, вы можете обращаться в АО «ДИАКОН», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а, e-mail: sale@diakonlab.ru, +7 (495) 980-63-39.