# Лизирующий раствор  AUTOLYSE  SL  DIFF

Код:   LY 040

Фасовка:  5л

Состав:

Додецилтриметиламмония хлорид            < 0,5 %
Хлорид натрия                                             < 1 %
Сульфат натрия                                            < 2 %
Буфер –HCl                                                   < 0,2 %
Стабилизатор                                               < 0,2 %
Деионизированная вода                              ≥ 96,1 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Swelab серии AC 900, AC 910EO, AC 910EO+, AC 920EO, AC 920EO+,
 AC 970EO, AC 970EO+.

Назначение

Безцианидный лизирующий раствор  AUTOLYSE SL DIFF (гемолитик) предназначен для лизирования эритроцитов крови и преобразования гемоглобина в измеряемый комплекс в автоматических гематологических анализаторах с дифференцировкой лейкоцитов на 3 субпопуляции. При добавлении к суспензии разведенной крови лизирующий раствор быстро разрушает цитоплазматическую мембрану эритроцитов и вызывает сжатие ее в плотные частицы с малым объемом, которые не мешают подсчету белых клеток крови. Под действием поверхностно-активных соединений гемолитика различные формы лейкоцитов претерпевают изменения размеров в разной степени, что создает основу  для разделения лейкоцитов на субпопуляции.

Способ применения

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Не оказывает раздражающего действия. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не вызывает раздражения. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Токсичен в больших количествах. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com