Лизирующий раствор BASOLYSE PENT

Код:   LY082

Фасовка:  1 л

Состав:

Соляная кислота                                                                  < 4,0 %
Четвертичная соль аммония                                              < 5,0 %                                               сульфат натрия                                                                    < 2,0%                                                                                                                                                                                   Деионизированная вода                                                     ≥ 89,0 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов серии  ABX PENTRA с возможностью  дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций..

Назначение

Лизирующий раствор  BASOLYSE PENT– дополнительный гемолитик, лизирующий эритроциты, сжимающий  лейкоциты и создающий благоприятные условия для выделения базофилов в отдельную субпопуляцию с последующей ее регистрацией методом импеданса.

Способ применения

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Не оказывает раздражающего действия. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не вызывает раздражения. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Не токсичен. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com