# Очищающий раствор CHEMCLEAN

Код:   RE 030

Фасовка:  0,5л

Состав:

Натрия гипохлорит                      < 5 %
Натрия гидроксид                        <0,3 %
Неионный детергент                   < 0,1 %
Деионизированная вода              ≥  94,6 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Siemens/Bayer Advia 60, ABX Micros 60, Nihon Kohden MEK 6400/6410, Beckman Coulter серии S-Plus II-III-IV-V-VI, JT, JR, JS, STKR, MD-series (MD-8,18), T-series (T 540/840/890), ONYX, AcT Diff, AcT Diff 2, Sysmex серии KX 21, KX 21 N, ERMA PCE 210, Mindray серии BC 2800, BC 3000, BC 3000+.

Назначение

Очищающий раствор CHEMCLEAN – депротеинезатор на основе гипохлорита натрия,  предназначен  для быстрой автоматической очистки  гидравлической системы, апертур, счетных камер гематологического анализатора от белковых и других загрязнений.

Способ применения

Применять согласно руководству пользователя гематологического анализатора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C плотно закрытым. Не хранить рядом с кислотами. Стабильность в закрытой таре – 18 месяцев. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке. Не подвергать нагреванию и воздействию прямого солнечного света. Избегать контакта с металлами: никель, кобальт, медь, цинк, алюминий.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Содержит гипохлорит натрия,  избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой, обеспечить адекватную вентиляцию. Избегать контакта с кислотами, при контакте с кислотами выделяется токсичный газ.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Вызывает раздражение дыхательных путей. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Промыть водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Тщательно промыть глаза водой в течение 15 минут, обратиться к врачу. | Вызывает тошноту. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com