# Очищающий раствор HEMARENZ

Код:   RE 021,   RE 024,

Фасовка:  5л – код RE 021;   1л – код RE 024

Состав:

2-феноксиэтанол                             < 0,11  %
Протеолитические ферменты        < 1 %
Стабилизатор                                  < 0,1 %
Пищевой краситель голубой         < 0,2 %
Деионизированная вода                 ≥ 98,59 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Siemens/Bayer Advia 60, ABX Micros 60, Nihon Kohden MEK 6400/6410, Beckman Coulter серии D,  DN,  F,  Z,  M4,  M4-30,  CBC-5, S,  S Junior,  S Senior,  S 5,  S-560, S 7,  S 770,  S 880,  S 890, S-Plus II-III-IV-V-VI, JT, JR, JS, STKR, MD-series (MD-8,18), T-series (T 540/840/890), ONYX, AcT Diff, AcT Diff 2, VCS,  STKS,  MAXM,  HmX, Gen S, Abbot Cell-Dyn серии CD 400, CD 500, CD 700, CD 800, CD 900, Medonic серии CA-470,CA-490, CA-560, CA-580, CA-590, Mimer 530-9, CA-600, CA-610, Oden 530-16, Thor 530-20, CA-620, ERMA PCE 210, Mindray серии BC 2800, BC 3000,BC 3000+.

Назначение

Очищающий раствор HEMARENZ  – ферментативный раствор мягкого действия, предназначен  для автоматической очистки (без непосредственного участия медицинского персонала) гидравлической системы,  апертур, счетных камер гематологического анализатора.

Способ применения

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C плотно закрытым. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Вызывает головокружение. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Промыть водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Тщательно промыть глаза водой в течение 15 минут, обратиться к врачу. | Вызывает тошноту. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Данных об экологической безопасности не имеется. Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com