Очищающий раствор HEMARENZ  PENT

Код:   RE080

Фасовка:  1 л

Состав:

2-феноксиэтанол                             < 0,11  %
Протеолитические ферменты        < 1,0 %
Стабилизатор                                  < 0,1 %
Пищевой краситель синий            < 0,2 %

Деионизированная вода                 ≥ 98,59 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Abbot Cell-Dyn серии CD 1400, CD 1600, CD 1700, CD 2000, CD 1200, CD 3500, CD 3700, Swelab серии AC 900, AC 910EO, AC 910EO+, AC 920EO, AC 920EO+,
 AC 970EO, AC 970EO+, а также анализаторов серии  ABX PENTRA с возможностью дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций..

Назначение

Очищающий раствор HEMARENZ PENT  – специальный раствор с высокой протеолитической активностью, предназначен  для очистки  гидравлической системы,  апертур, счетных камер гематологического анализатора от белковых и других загрязнений.

Способ применения

Ежедневно, перед выключением анализатора, проводить измерительный цикл в режиме предразведения с использованием раствора HEMARENZ PENT вместо крови согласно руководству пользователя. HEMARENZ PENT остается в гидравлической системе анализатора до следующего использования прибора и удаляется при включении анализатора во время прохождения фоновых измерений.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C плотно закрытым. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Вызывает головокружение. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Промыть водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Оказывает раздражающее действие. Тщательно промыть глаза водой в течение 15 минут, обратиться к врачу. | Вызывает тошноту. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Данных об экологической безопасности не имеется. Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com