# Лизирующий раствор LYSE SL-EO

Код:   LY 045

Фасовка:  0,5л

Состав:

Сульфат натрия                                                                      < 1 %
Буфер –HCl                                                                             < 0,2 %
Неионный сурфактант, содержащий полиоксиэтилен      < 0,3 %
Деионизированная вода                                                        ≥ 98,5 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Swelab серии AC 910EO, AC 910EO+, AC 920EO, AC 920EO+,
 AC 970EO, AC 970EO+.

Назначение

Лизирующий раствор  LYSE SL-EO – дополнительный гемолитик, позволяющий помимо дифференцировки лейкоцитов на 3 субпопуляции производить отдельный подсчет эозинофильных гранулоцитов в образцах крови. Под действием поверхностно-активных соединений гемолитика эозинофилы претерпевают изменения размеров таким образом, что создает основу  для выделения их в отдельную субпопуляцию.

Способ применения

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Не оказывает раздражающего действия. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не вызывает раздражения. Промыть водой. | Оказывает раздражающее действие. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Не токсичен. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com