# Контрольный раствор гемоглобина REFERENT CD

Код:   DI 002,  DI 003

Фасовка:  20л – код  DI 002;   10л – код  DI 003

Состав:

Сульфат натрия                                                                    < 2 %
Хлорид натрия                                                                     < 1 %
Буфер НСL                                                                           < 0,2 %
Стабилизатор                                                                       < 0,1  %
Полиоксиэтилен, содержащий неионный сурфактант    < 1 %
Деионизированная вода                                                      ≥ 95,7 %

Область применения

Используется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений  для выполнения анализов крови с помощью автоматических гематологических анализаторов  Abbot Cell-Dyn серии CD 610, CD 1300, CD 1500, CD 1400, CD 1600, CD 1700, CD 2000, CD 1200, CD 3500, CD 3700, Mindray серии BC 2800, BC 3000, 
BC 3000+.

Назначение

Контрольный раствор гемоглобина REFERENT CD – это специальный изотонический буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности.  Предназначен для определения фонового уровня (бланка) гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах с дифференцировкой лейкоцитов на 3 или 5 субпопуляций. Имеет в своем составе детергенты, используется также как промывающий раствор для автоматической промывки (без непосредственного участия медицинского персонала) гидравлической системы, апертур, счетных камер гематологического анализатора между пробами.

Способ применения

Подсоединить емкость с реагентом к гематологическому анализатору с помощью специальных соединительных трубок как указано в руководстве пользователя прибора.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре от +18°C до +25°C. Стабильность в закрытой таре – 24 месяца. После вскрытия стабилен в течение 60 суток при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности указан на этикетке.

Меры предосторожности и утилизация

Используется исключительно для in vitro диагностики. Избегать заглатывания, попадания в рот, в глаза, на кожу. При работе использовать средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски), при опасности разбрызгивания реагента – защитные очки. При случайном проливе промыть поверхность водой.

Возможное токсическое действие на организм человека и меры первой помощи:

| При вдыхании | При попадании на кожу | При попадании в глаза | При заглатывании |
| --- | --- | --- | --- |
| Не оказывает раздражающего действия. При появлении головокружения обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу. | Не оказывает раздражающего действия. Промыть водой. | Не оказывает раздражающего действия. Промыть глаза водой, при возникновении раздражения обратиться к врачу. | Токсичен в больших количествах. Промыть желудок водой, обратиться к врачу. |

Данных об экологической безопасности не имеется. Не сливать в канализацию, утилизировать согласно действующим нормативным документам.

Производитель

LABEX Reagens AB
Box 22159
250 23 Helsingborg, Sweden
Ph: +46 42 32 40 00
Fax: +46 42 20 27 71
www.labex.com