Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Арт. РС010 «Реагенты диагностические in vitro для микробиологических исследований 27. Тест для выявления колиформных бактерий»

РУ №ФСЗ 2011/10205

Производитель MICROGEN BIOPRODUCTS Limited, Великобритания

Продавец АО «ДИАКОН», Россия

Описание и назначение

Система состоит из предварительно смоченного тампона в пластиковой пробирке для взятия смыва и жидкой питательной среды с ростовыми добавками и индикаторной системой в завинчивающейся пробирке для детекции микроорганизмов. Состав реагента, которым пропитан тампон, так же обеспечивает нейтрализацию остатков дезинфицирующих средств на поверхностях. Общее назначение набора – выявление колиформных бактерий методом смывов.

Процедура теста

1.Осторожно снимите крышку с пробирки с тампоном

2.Произведите смыв со стандартной площади 10х10 см или используйте стандартную инструкцию предприятия, если поверхность не плоская. Вращайте тампон во время взятия смыва для более полного сбора материала.

3.Подпишите пробирку с тампоном.

4.Если тампон сразу не направляется на исследования, поместите его обратно в пробирку. До исследования тампон можно хранить при температуре до 20°С в течение 24 ч.

5.Откройте крышку пробирки с жидкой питательной средой (РС010).

6.Поместите тампон в пробирку с жидкой питательной средой под углом. Нажмите на ручку тампона. Тампон сломается на линии брекпойнта на расстоянии 45 мм от кончика тампона.

7.Закрутите крышку пробирки с жидкой средой (оставив нижнюю часть тампона внутри). Подпишите данные образца на пробирке.

8.Поместите пробирку с жидкой средой и тампоном внутри в термостат и инкубируйте при  35-37°С   в течение 18-24 ч:

9.После инкубации наблюдайте изменение цвета в пробирке и запишите результат.

РЕЗУЛЬТАТ

| Положительный на колиформы | Отрицательный на колиформы |
| --- | --- |
| Желтый | Фиолетовый |

(-)

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, все материалы, которые вступили в контакт с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими нормативными правилами в зависимости от класса медицинских отходов.

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, предложениям, замечаниям, связанным с использованием продукта, вы можете обращаться в АО «ДИАКОН», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а, e-mail: sale@diakonlab.ru, +7 (495) 980-63-39.